## Slide 1: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Η θερμότητα ρέει πάντα από τις υψηλές θερμοκρασίες προς τις χαμηλές (Β’ θερμοδυν. Αξίωμα)
Ατμοποίηση (βρασμός) ονομάζεται η μετατροπή της υγρής φάσης σε αέρια. Διενεργείται σε ολόκληρη την μάζα του υγρού.
Για να ατμοποιηθεί ένα υγρό πρέπει οπωσδήποτε να πάρει θερμότητα (Λανθάνουσα)
Συμπύκνωση (υγροποίηση) ονομάζεται η μετατροπή της αέριας φάσης σε υγρή.
Για να συμπυκνωθεί ο ατμός πρέπει οπωσδήποτε να αποβάλλει θερμότητα (λανθάνουσα)
Η ατμοποίηση και η συμπύκνωση γίνονται πάντα στην ίδια θερμοκρασία (κορεσμού) που εξαρτάται από την πίεση
Υπόψυκτο υγρό: έχει θερμοκρασία χαμηλότερη της κορεσμού
Υπέρθερμος ατμός: έχει θερμοκρασία υψηλότερη της κορεσμού

## Slide 2: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
κορεσμένο υγρό-ατμός: έχει θερμοκρασία κορεσμού
Αν μεταβληθεί η πίεση, θα μεταβληθεί αναλόγως και η θερμοκρασία βρασμού – συμπύκνωσης (κορεσμού)
Μπορούμε να βράσουμε ένα υγρό σε οποιαδήποτε θερμοκρασία επιθυμούμε, αρκεί να του ρυθμίσουμε κατάλληλα την πίεση
Η θερμοκρασία του υγρού δεν μπορεί να ανέβει πάνω από την θερμοκρασία κορεσμού και η θερμοκρασία ατμού δεν πέφτει ποτέ κάτω από την θερμοκρασία κορεσμού.
Όσο διαρκεί η ατμοποίηση ή η συμπύκνωση (υπό σταθερή πίεση) η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.
Σε ένα κλειστό δοχείο όπου συνυπάρχει υγρό και ατμός (κατάσταση κορεσμού), η μεταβολή της θερμοκρασίας επιφέρει μεταβολή της πίεσης και το αντίστροφο. Έχομε ζεύγη πιέσεων - θερμοκρασιών
Όταν ένα αέριο συμπιέζεται, εκτός από την πίεση, αυξάνει και η θερμοκρασία του